## Slide 1
Szakmai Gyakorlat Beszámoló: L2 Analytics Service
  A jelen beszámoló célja a szakmai gyakorlat során végzett kutatás-fejlesztési (R&D) mérnöki tevékenység bemutatása.
  A telekommunikációs iparág paradigmaváltáson megy keresztül az 5G technológiák elterjedésével.
  A szakmai gyakorlat helyszínéül a Nokia Bell Labs kutatóközpontja szolgált.
  Feladat: MAC réteg működési rendellenességeinek gépi tanulás alapú detektálását célzó projekt megvalósítása.

## Slide 2
Az 5G Hálózatok és az L2 MAC Réteg Kihívásai
  Az 5G hálózatok globális térnyerése egyre komplexebb feladatok elé állítja a mérnököket.
  Az L2 (MAC) réteg robusztus és rendkívül gyors ütemezési algoritmusokat igényel.
  A MAC réteg felelős az erőforrás-allokációért, csomagok multiplexálásáért és a hibaarány minimalizálásáért.
  A hatalmas adatmennyiség miatt a hibakeresés manuális módszerekkel szinte lehetetlenné vált.

## Slide 3
Gépi Tanulás Szerepe a Hálózatanalitikában
  A feladat egy mikroszolgáltatás, az L2 Analytics Service megtervezése és lefejlesztése volt.
  Automatizálja a Call Grid elemzését gépi tanulási algoritmusok alkalmazásával.
  Adatalapú, AI asszisztált megközelítést alkalmaztunk heurisztikák és rögzített határértékek helyett.
  A rendszer képes a nyers hívásadatok vektoros reprezentációjára és rejtett anomáliák felügyelet nélküli detektálására.

## Slide 4
Elméleti és Technológiai Háttér
  A MAC réteg alapvető funkciója a rádiós erőforrások időbeli és frekvenciabeli elosztása.
  Egy felhasználói berendezés (UE) állapotterének leírása többdimenziós vektorral definiálható.
  A strukturálatlan logüzenetek numerikus alakra hozásához a SentenceTransformers könyvtárat és az all-mpnet-base-v2 modellt alkalmaztuk.
  Ez a modell egy d=768 dimenziós sűrű vektorrá képezi le a MAC üzeneteket, kódolva a szemantikai jelentéseket.

## Slide 5
Anomáliadetekció Algoritmusai
  A magas dimenziójú beágyazások vizualizálásához UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) algoritmust alkalmaztunk.
  Az UMAP jellemzően jól megőrzi a lokális szerkezetet, és a globális struktúra is áttekinthetőbb marad.
  Ezt követően a HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) sűrűségalapú algoritmus csoportosítja a klasztereket.
  A HDBSCAN robusztus anomáliadetektorként funkcionál, folytonos outlier-pontszámot szolgáltat minden egyes megfigyelésre.

## Slide 6
Rendszerarchitektúra és Fejlesztési Környezet
  Elosztott, felhőnatív mikroszolgáltatás-architektúra mellett döntött a csapat a horizontális skálázhatóságért.
  Főbb építőelemek: Log Analytics Server, L2 Analytics REST API (FastAPI), AI Backend (PyTorch, GPU-gyorsított), Vizualizációs Réteg (Jinja2, WebSocket).
  A kódolás egy helyi laptopon (Windows 11) történt, VS Code Remote SSH kiegészítővel a Nokia Bell Labs szerverére csatlakozva.
  Docker és Docker Compose környezet natív használata (NVIDIA Container Toolkit-el kiegészítve) a függőségek izolációjára.

## Slide 7
Implementáció Szakmai Részletei
  Aszinkron adatlekérés a FastAPI rétegben a Python asyncio modulját és az httpx aszinkron klienst integrálva.
  Állapottartó adatstruktúrák és log feldolgozás osztályszintű objektumokkal, caching logikával.
  A gépi tanulási modell betöltése és futtatása PyTorch keretrendszerben.
  Kifejezett figyelmet kellett fordítani a memóriakezelésre (torch.no_grad()) a CUDA OutOfMemory (OOM) kivételek elkerülésére.

## Slide 8
Eredmények és Kvantitatív Kiértékelés
  Az L2 Analytics Service-t éles környezetből mintavételezett hálózati logokon teszteltem.
  Kísérleti környezet: 1 db NVIDIA H100 GPU, Ubuntu 22.04 LTS, Docker Engine 24.0.
  A rendszer futási idejének elemzése kedvező eredményt adott: ∼10.4 másodperc ∼144 000 esemény/másodperc áteresztőképességgel.
  Anomáliadetektor Precizitása 94.2%, Visszahívása 89.7% (F1-score: 0.919) volt a validált szintetikus anomáliákat tartalmazó halmazon.

## Slide 9
Dinamikus Dashboard és Valós Idejű Követés
  Az UMAP algoritmus a 768 dimenziós felhőket két dimenzióra redukálta, elkülönítve a normál üzenetek tömbjét.
  A HDBSCAN modell illesztése a csökkentett dimenziós térre, folytonos valószínűségi értékkel az anomáliákhoz.
  A rendszerhez egy Jinja2 templating rendszerrel renderelt HTML/CSS (Bootstrap 5) dashboard-ot fejlesztettem.
  WebSocket kapcsolat felel a progress-bar frissítéséért, és a Chart.js könyvtár az interaktív vizualizációért.

## Slide 10
Összegzés és Jövőbeli Fejlesztési Irányok
  A gépi tanulás algoritmusok kutatása és modellek kiképzése egészen más paradigmákat kíván, mint azok produkciós rendszerbe vitele (MLOps).
  Főbb mérnöki kihívások: Aszinkron I/O vs. CPU bound feladatok szegregálása, GPU memória fragmentáció kezelése, megbízható API dizájn.
  Jövőbeli fejlesztési irányok: Teljesítmény és Edge technológiák (NVIDIA TensorRT), Gráf Neurális Hálózatok (GNN) integrálása.
  Kafka Event Streaming a nyers Call Grid fájlok valós idejű telemetriaként történő streamelésére, azonnali anomáliadetektáláshoz.