## Slide 1
OKOSOTTHON RENDSZER TERVEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar, HIT Tanszék
  Széll Dávid szakdolgozata
  Konzulens: Schulcz Róbert, BUDAPEST, 2025

## Slide 2
Projekt Összefoglaló
  Önálló Laboratórium keretén belül Okosotthon rendszert kellett modellezni.
  Megfelelő lakás tervezése, lehetséges eszközökkel és automatizációs lehetőségekkel feltöltése.
  Digitális terv elkészülése után fizikai modell készítése kartondobozból, falazattal.
  Rendszerek telepítése: mozgásérzékelők, intelligens világítások, fényérzékelők, kábelezés, mikrokontroller programozás, tesztelés.

## Slide 3
Loxone Okosotthon Megoldások
  Megismerkedés a Loxone okosotthon megoldásokat árusító cég eszközeivel.
  Loxone Miniserver: központi vezérlőegység, amely irányítani képes a hozzá kapcsolt okoseszközöket.
  Loxone Config applikáció: a Miniserver konfigurálására és az eszközök programozására.
  Eszközök két kategóriája: Tree (vezetékes) és Air (vezetékmentes) csatlakoztatás.

## Slide 4
Loxone Eszközök és Alkalmazások
  Rengeteg megoldás egy otthon okosításához: fali kontrolpanelek, LED fényforrások, csillárok, asztali lámpák.
  Szelepvezérlők, hálózati konnektor vezérlők, elektromosautótöltők, beléptető panelek.
  Automatizálási példa: sütő bekapcsolásakor felkapcsolódnak a pult fölötti LED Ceiling Spotlight-ok.
  Hasonlóan: asztal alá helyezett Presence Sensor Air aktiválja az asztal fölötti csillárt.

## Slide 5
Naptár Integráció Okosotthonokba
  Naptárintegráció: tudja, mikor van és nincsen otthon a felhasználó.
  Időzíthető fűtés/hűtés, fölösleges áramfogyasztók automatikus kikapcsolása.
  Jelentősebb közüzemi költségek megtakarítása.
  Home Assistant: népszerű Open Source alkalmazás Google O2A Naptár importtal, automatizálások naptáreseményekre.

## Slide 6
Saját Okosotthon Tervezés - Alaprajz és Makett
  Alaprajz tervezése a Planner5D online felületen.
  Cél: mindenféle, átlagos házban előforduló szobából legyen egy darab (nappali, garázs, dolgozószoba, előszoba, hálószoba, fürdő, amerikai konyha).
  A kert elmaradt a minél egyszerűbb modellezés érdekében.
  Makett alapja: kartondoboz, a szobák falai kartondobozból lettek kivágva és ragasztópisztollyal illesztve.

## Slide 7
Saját Okosotthon - Eszközök és Funkciók
  Tervezett okoseszközök: mozgásérzékelő minden szobában, amely mozgás hatására felkapcsolja a lámpákat.
  Ablakoknál távolról vezérelhető redőnyök biztosítják a megfelelő sötétítést.
  Előszoba: központi vezérlőpanel, riasztó berendezés, okosotthont vezérlő központi elektronika.
  Dolgozószoba: dolgozóasztal érzékeli, ha leülnek elé, elindítja a munkaprogramot (fények, hűtés/fűtés).

## Slide 8
Saját Okosotthon - További Szobák Funkciói
  Garázs: telefonról irányítható garázskapu, elektromosautótöltő.
  Nappali: házimozirendszer (TV bekapcsolásakor mozi módra vált), asztal érzékelők kapcsolják a lámpákat.
  Konyha: a 2.2 pontban leírtaknak megfelelően kialakítva (pl. Smart Socket).
  Fürdő: távolról vezérelhető elektromos bojler. Hálószoba: nappalihoz hasonló televíziós rendszer.

## Slide 9
Eszközbeszerzés és Vezérlés
  Modellezéshez beszerzett eszközök: mozgásérzékelők, lámpák, nappali TV és konyha rendszere (egyszerűbb modellezés, költséghatékonyság).
  Vezérlés: ESP32 WROOM mikrokontroller (microUSB tápellátás, 3.3V/5V feszültség kimenet).
  Mozgásérzékelők: PIRMINI-3 Mini PIR szenzor (3V kimenet mozgás érzékelésekor).
  Világítás: 12V-on működő LED-ek. Fényérzékelő: fotorezisztor a lámpák automatikus kapcsolásához sötétedéskor.

## Slide 10
Kihívások és Megoldások
  Probléma: 3V mozgásérzékelő kimenet vs. 12V LED névleges feszültség.
  Transzformátor helyett relék bevezetése (drágább alkatrész elkerülése).
  ESP32 áramerősség (kb. 500 mA) elégtelen a 3V-ról 12V-ra történő feszültségátalakításhoz a relé működtetéséhez.
  Kompromisszumos megoldás: LED közvetlenül a mozgásérzékelő szenzor kivezető lábára kapcsolva (gyenge fényerővel működik).